## Slide 1: Vývoj dopravní obslužnosti v ČR ve vybraném období
Autor: Bc. Jan Trčka
Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Jiří Horák
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta
Institut geoinformatiky

## Slide 2: úvod
Doprava svým působením umožňuje překonání bariéry prostoru.
Doprava stále platí za jeden z velmi významných lokalizačních faktorů v regionálním rozvoji.

## Slide 3: cíl práce
Cílem práce je posoudit : a) změny možností dojíždění do zaměstnání
b) dopady omezování spojů (regionální dopady)
c) rušení nočních spojů

## Slide 4: úkoly práce
Výběr vhodných jízdních řádů, příprava na automatizované zpracování, volba časových intervalů a jiných podmínek.
Zpracování pomocí specializované aplikace, vytvoření rozsáhlých databází.
Analýza možnosti dojíždění do obcí v jednotlivých časových řezech.
Vyhodnocení časového vývoje, interpretace výsledků.
Zpracování resumé ve světovém jazyce.

## Slide 5: data
datové soubory jízdních řádů platné v období 2007 až 2011:
    Autobusy ČR- v rozsahu všech provozovatelů veř. linkové osobní dopravy v ČR (2007-2011)
    Vlaky ČR- v rozsahu úředního vydání jízdního řádu ČD (2007-2011)
    Autobusy SR- v rozsahu provozovatelů veřejné linkové dopravy v SR (2007-2008)
    Vlaky Evropa- vybrané vlakové spoje evropských provozovatelů železniční dopravy (2007-2008)
    MHD vybraných měst ČR (2007-2011)
číselníky obcí pro období 2007-2011 dostupné na stránkách ČSÚ
registr sčítacích obvodů, poskytovatelem je ČSÚ, který data spravuje

## Slide 6: parametry vyhledávání
Základní parametry spojení pro sledování dojížďky:
    sledovaný den úterý
    období 5 let
    pro celou ČR
    doba cestování 60 minut
    počet přestupů 5
    kombinace dopravních prostředků vlak, autobus
    vyhledávaní spojení mezi obcemi na základě euklidovské vzdálenosti do 100km
    na úrovní obcí

## Slide 7: termíny vyhledávání
úterý | jízdní řád | rozsah jízdní řád | odpovídající aktualizace | aktualizace obsahuje
9.10.2007 | 2006-2007 | komplet | 23.9.2007 | všechny datové soubory
7.10.2008 | 2007-2008 | komplet | 8.9.2008 | všechny datové soubory
13.10.2009 | 2008-2009 | komplet | 26.9.2009 | Autobusy ČR + SR, MHD Ostrava, všechny datové soubory
12.10.2010 | 2009-2010 | komplet | 14.6.2010 | všechny datové soubory
11.10.2011 | 2010-2011 | komplet | 5.10.2011 | všechny datové soubory
úterý | jízdní řád | rozsah jízdní řád | odpovídající aktualizace | aktualizace obsahuje
9.10.2007 | 2006-2007 | komplet | 23.9.2007 | všechny datové soubory
7.10.2008 | 2007-2008 | komplet | 8.9.2008 | všechny datové soubory
13.10.2009 | 2008-2009 | komplet | 26.9.2009 | všechny datové soubory
12.10.2010 | 2009-2010 | komplet | 14.6.2010 | všechny datové soubory
11.10.2011 | 2010-2011 | komplet | 5.10.2011 | všechny datové soubory
příklad
  počet aktualizací
  obsah aktualizace
tvorba časové řady
úterý
komplet
všechny datové soubory

## Slide 8: příprava databáze
úterý | jízdní řád | rozsah jízdní řád | odpovídající aktualizace | aktualizace obsahuje
9.10.2007 | 2006-2007 | komplet | 23.9.2007 | všechny datové soubory
7.10.2008 | 2007-2008 | komplet | 8.9.2008 | všechny datové soubory
13.10.2009 | 2008-2009 | komplet | 26.9.2009 | Autobusy ČR + SR, MHD Ostrava, všechny datové soubory
12.10.2010 | 2009-2010 | komplet | 14.6.2010 | všechny datové soubory
11.10.2011 | 2010-2011 | komplet | 5.10.2011 | všechny datové soubory
Před procesem vyhledávání spojení je potřeba připravit vstupní tabulky pro program TRAM:
tabulka obcí České republiky v rozsahu 5 let
  aktualizace seznamu obcí ÚIR – ZSJ
  přiřazení názvu stanice dle IDOS (název obce)
tabulka kombinace obcí se vzdálenostmi mezi obcemi
  vytvoření kombinací obcí na základě euklidovské vzdálenosti do 100km
  OD - DO

## Slide 9: časové intervaly
KOD | OdjezdT | PrijezdT | OdjezdZ | PrijezdZ | LimitDoba
6 | 4:30 | 5:45 | 14:15 | 15:30 | 60
8 | 6:30 | 7:45 | 16:15 | 17:30 | 60
9 | 7:30 | 8:45 | 17:15 | 18:30 | 60
14 | 12:30 | 13:45 | 22:15 | 23:30 | 60
22 | 20:30 | 21:45 | 6:15 | 7:30 | 60
analýza časů dříve vypracovaných studií
stanovení časů pro vyhledávání dopravních spojení:
8 (8,5) hodinová směna
OdjezdT (odjezd tam) - nejpozdější čas odjezdu ze zastávky
PrijezdT (příjezd tam) - čas příjezdu do cílové stanice

## Slide 10: TRAM
hlavní činností je vyhledávat všechna dopravní spojení mezi nástupními a cílovými body
nástupními body mohou být obce, části obcí, nebo zastávky, které aplikace čte z databáze
výsledkem je opět databáze, ve které máme všechna vyhovující spojení a můžeme
ji použít pro další analýzu
Tvorba databáze se skládá ze dvou fází:
fáze vyhledávaní - masivní vyhledávaní dopravních spojení veřejné hromadné dopravy na základě parametrů vyhledávaní
fáze analýzy (agregace dat) - analýza zjištěných dat a přehled o dopravní
obslužnosti vybraných územních celků

## Slide 11: proces vyhledávaní
Import jízdních řádů (vlaky a autobusy) včetně DLL knihovny.
Výběr předpřipravené databáze pro konkrétní rok (seznam obcí, seznam kombinací obcí se vzdálenostmi mezi obcemi).
Automatizovaná kontrola stanic zda názvy odpovídají skutečným zastávkám v IDOS.
Nastavení parametrů vyhledávaní (den, časový interval).
Automatizované vyhledávání probíhalo v pěti etapách.

## Slide 12: proces vyhledávaní
Výstup TRAM
DOJEZDY |  | 
Název pole | Datový typ | Popis
KODOD | char | kód obce, ze které se spojení hledalo (výchozí obec)
KODDO | char | kód obce, do které se spojení hledalo (cílová obec)
PRIMEKM | integer | přímá (Euklidovská) vzdálenost v km mezi obcemi
VEREJNEKM | integer | vzdálenost v km mezi obcemi s využitím VLD
DOBA6 | integer | doba dojížďky vybraného spojení na 6:00 ve formátu hodiny:minuty
PRESTUP6 | integer | počet přestupů pro vybrané spojení na 6:00
CENA6 | integer | cena (plná) vybraného spojení na 6:00
CENAZ6 | integer | cena zlevněná (zákaznická) vybraného spojení na 6:00
POCET5_6 | integer | počet spojení mezi 5. a 6. hodinou
DOBA8 | integer | doba dojížďky vybraného spojení na 8:00 ve formátu hodiny:minuty
PRESTUP8 | integer | počet přestupů pro vybrané spojení na 8:00
CENA8 | integer | cena (plná) vybraného spojení na 8:00
CENAZ8 | integer | cena zlevněná (zákaznická) vybraného spojení na 8:00
POCET7_8 | integer | počet spojení mezi 7. a 8. hodinou

## Slide 13: zpracování
Název pole | Datový typ | Popis
KOD | integer | kód obce, ze které se spojení hledalo (výchozí obec)
NAZEV | string | Název obce
KODOK | string | Kód okresu
NAZOK | string | Název okresu
KN | integer | Kód kraje
SXOB | integer | Souřadnice obce X
SYOB | integer | Souřadnice obce Y
OBCI100 | integer | Počet obcí vzdálených do 100 km přímou vzdáleností (maximální počet obcí, do kterých nebo ze kterých se hledá spojení)
DOBCI6 | integer | Počet obcí, ze kterých lze dojíždět do výchozí obce na 6.hodinu
DOBCI8 | integer | Počet obcí, ze kterých lze dojíždět do výchozí obce na 8.hodinu
DOBCI9 | integer | Počet obcí, ze kterých lze dojíždět do výchozí obce na 9.hodinu
DOBCI14 | integer | Počet obcí, ze kterých lze dojíždět do výchozí obce na 14.hodinu
DOBCI22 | integer | Počet obcí, ze kterých lze dojíždět do výchozí obce na 22.hodinu
DOBCI6Z | integer | Počet obcí, ze kterých lze dojíždět do výchozí obce na 6.hodinu a vrátit se po směně zpět
DOBCI8Z | integer | Počet obcí, ze kterých lze dojíždět do výchozí obce na 8.hodinu a vrátit se po směně zpět
DOBCI9Z | integer | Počet obcí, ze kterých lze dojíždět do výchozí obce na 9.hodinu a vrátit se po směně zpět
DOBCI14Z | integer | Počet obcí, ze kterých lze dojíždět do výchozí obce na 14.hodinu a vrátit se po směně zpět
DOBCI22Z | integer | Počet obcí, ze kterých lze dojíždět do výchozí obce na 22.hodinu a vrátit se po směně zpět
DP_5_6 | integer | Počet spojů, který dojíždí do obce mezi 5. a 6.hodinou
DP_7_8 | integer | Počet spojů, který dojíždí do obce mezi 7. a 8. hodinou
DP_8_9 | integer | Počet spojů, který dojíždí do obce mezi 8. a 9. hodinou
DP_13_14 | integer | Počet spojů, který dojíždí do obce mezi 13. a 14. hodinou
DP_21_22 | integer | Počet spojů, který dojíždí do obce mezi 21. a 22. hodinou
VOBCI6 | integer | Počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na 6.hodinu
VOBCI8 | integer | Počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na 8.hodinu
VOBCI9 | integer | Počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na 9.hodinu
VOBCI14 | integer | Počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na 14.hodinu
VOBCI22 | integer | Počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na 22.hodinu
VOBCI6Z | integer | Počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na 6.hodinu a vrátit se po směně zpět
VOBCI8Z | integer | Počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na 8.hodinu a vrátit se po směně zpět
VOBCI9Z | integer | Počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na 9.hodinu a vrátit se po směně zpět
VOBCI14Z | integer | Počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na 14.hodinu a vrátit se po směně zpět
VOBCI22Z | integer | Počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na 22.hodinu a vrátit se po směně zpět
VP_5_6 | integer | Počet spojů, který vyjíždí z obce mezi 5. a 6.hodinou
VP_7_8 | integer | Počet spojů, který vyjíždí z obce mezi 7. a 8. hodinou
VP_8_9 | integer | Počet spojů, který vyjíždí z obce mezi 8. a 9. hodinou
VP_13_14 | integer | Počet spojů, který vyjíždí z obce mezi 13. a 14. hodinou
VP_21_22 | integer | Počet spojů, který vyjíždí z obce mezi 21. a 22. hodinou
PDO6 | float | Podíl dostupných obcí do 100km na 6.hod. (na úrovni obcí)
PDO8 | float | Podíl dostupných obcí do 100km na 8.hod. (na úrovni obcí)
PDO9 | float | Podíl dostupných obcí do 100km na 9.hod. (na úrovni obcí)
PDO14 | float | Podíl dostupných obcí do 100km na 14.hod. (na úrovni obcí)
PDO22 | float | Podíl dostupných obcí do 100km na 22.hod. (na úrovni obcí)
MNSO6 | integer | Míra nevratnosti spojení na 6.hod. (na úrovni obcí)
MNSO8 | integer | Míra nevratnosti spojení na 8.hod. (na úrovni obcí)
MNSO9 | integer | Míra nevratnosti spojení na 9.hod. (na úrovni obcí)
MNSO14 | integer | Míra nevratnosti spojení na 14.hod. (na úrovni obcí)
MNSO22 | integer | Míra nevratnosti spojení na 22.hod. (na úrovni obcí)

## Slide 14: hodnocení
Podíl dostupných obcí z dané obce:
  Míra nevratnosti spojení:
        Vysvětlivky:
        VOBCI - počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na určitou hodinu
        VOBCIZ - počet obcí, kam lze vyjíždět z výchozí obce na určitou hodinu a vrátit se po směně zpět
        OBCI100 - počet obcí vzdálených do 100km přímou vzdáleností

## Slide 15: výsledky - kraje

## Slide 16: výsledky - kraje
Chart: Vývoj PD u krajů 2007 - 2011 u dojížďky na 6. hodin
| Karlovarský kraj | Pardubický kraj | Jihomoravský kraj | Ústecký kraj | Královehradecký kraj | Praha | Kraj Vysočina | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Olomoucký kraj | Liberecký kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Středočeský kraj
2007 | 0.572 | 0.567 | 0.81 | 0.237 | 0.67 | 1.292 | 0.585 | 0.87 | 0.97 | 0.709 | 0.483 | 0.582 | 0.443 | 0.518
2008 | 0.597 | 0.584 | 0.847 | 0.694 | 0.697 | 1.707 | 0.592 | 0.871 | 0.971 | 0.722 | 0.499 | 0.608 | 0.426 | 0.523
2009 | 0.809 | 0.887 | 1.472 | 1.021 | 1.186 | 5.273 | 0.944 | 2.062 | 1.943 | 1.277 | 0.867 | 1.104 | 0.678 | 0.749
2010 | 1.197 | 0.78 | 0.969 | 0.998 | 1.091 | 5.671 | 0.623 | 1.924 | 1.764 | 1.167 | 0.819 | 0.913 | 0.633 | 0.719
2011 | 1.327 | 0.831 | 1.306 | 0.991 | 1.244 | 6.356 | 0.866 | 1.958 | 1.716 | 1.185 | 0.869 | 0.977 | 0.716 | 0.68

## Slide 17: výsledky - kraje
Chart: Vývoj PD u krajů 2007 - 2011 u dojížďky na 6. hodin
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Karlovarský kraj | 0.572 | 0.597 | 0.809 | 1.197 | 1.327
Pardubický kraj | 0.567 | 0.584 | 0.887 | 0.78 | 0.831
Jihomoravský kraj | 0.81 | 0.847 | 1.472 | 0.969 | 1.306
Ústecký kraj | 0.237 | 0.694 | 1.021 | 0.998 | 0.991
Královehradecký kraj | 0.67 | 0.697 | 1.186 | 1.091 | 1.244
Praha | 1.292 | 1.707 | 5.273 | 5.671 | 6.356
Kraj Vysočina | 0.585 | 0.592 | 0.944 | 0.623 | 0.866
Moravskoslezský kraj | 0.87 | 0.871 | 2.062 | 1.924 | 1.958
Zlínský kraj | 0.97 | 0.971 | 1.943 | 1.764 | 1.716
Olomoucký kraj | 0.709 | 0.722 | 1.277 | 1.167 | 1.185
Liberecký kraj | 0.483 | 0.499 | 0.867 | 0.819 | 0.869
Jihočeský kraj | 0.582 | 0.608 | 1.104 | 0.913 | 0.977

## Slide 18: výsledky - kraje

## Slide 19: výsledky - kraje
Chart: Vývoj MNS u krajů 2007 - 2011 u dojížďky na 6. hodinu
| Karlovarský kraj | Pardubický kraj | Jihomoravský kraj | Ústecký kraj | Královehradecký kraj | Praha | Kraj Vysočina | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Olomoucký kraj | Liberecký kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Středočeský kraj
2007 | 25.856 | 43.197 | 33.66 | 17.674 | 41.738 | 18.75 | 42.394 | 32.11 | 39.321 | 33.79 | 29.244 | 44.967 | 38.505 | 36.458
2008 | 27.429 | 43.194 | 33.355 | 34.658 | 43.215 | 14.286 | 43.136 | 31.885 | 38.697 | 33.865 | 31.327 | 45.034 | 37.781 | 35.637
2009 | 20.599 | 42.688 | 32.477 | 35.514 | 42.949 | 13.38 | 42.553 | 32.542 | 36.868 | 34.575 | 31.737 | 45.318 | 39.24 | 35.697
2010 | 26.902 | 41.761 | 22.005 | 36.526 | 43.668 | 7.843 | 38.315 | 32.107 | 37.576 | 35.478 | 34.105 | 44.26 | 37.564 | 36.372
2011 | 28.297 | 42.782 | 31.641 | 36.15 | 39.727 | 12.209 | 44.01 | 33.634 | 36.854 | 37.808 | 34.17 | 44.223 | 38.268 | 36.247

## Slide 20: výsledky - kraje
Chart: Vývoj MNS u krajů 2007 - 2011 u dojížďky na 6. hodinu
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Karlovarský kraj | 25.856 | 27.429 | 20.599 | 26.902 | 28.297
Pardubický kraj | 43.197 | 43.194 | 42.688 | 41.761 | 42.782
Jihomoravský kraj | 33.66 | 33.355 | 32.477 | 22.005 | 31.641
Ústecký kraj | 17.674 | 34.658 | 35.514 | 36.526 | 36.15
Královehradecký kraj | 41.738 | 43.215 | 42.949 | 43.668 | 39.727
Praha | 18.75 | 14.286 | 13.38 | 7.843 | 12.209
Kraj Vysočina | 42.394 | 43.136 | 42.553 | 38.315 | 44.01
Moravskoslezský kraj | 32.11 | 31.885 | 32.542 | 32.107 | 33.634
Zlínský kraj | 39.321 | 38.697 | 36.868 | 37.576 | 36.854
Olomoucký kraj | 33.79 | 33.865 | 34.575 | 35.478 | 37.808
Liberecký kraj | 29.244 | 31.327 | 31.737 | 34.105 | 34.17
Jihočeský kraj | 44.967 | 45.034 | 45.318 | 44.26 | 44.223

## Slide 21: výsledky - okresy

## Slide 22: výsledky - okresy

## Slide 23: výsledky - okresy

## Slide 24: výsledky - obce

## Slide 25: závěr
Podíl dostupných obcí v roce 2009 oproti roku 2007 vzrostl až o 78%.
V roce 2010 došlo k poklesu dostupnosti o 13%.
V roce 2011 oproti roku 2010 dostupnost opět narostla a to o 7%.
MNS v roce 2008 narostla o 9 %, oproti roku 2007, tzn. zhoršení situace.
V letech 2009 a 2010 došlo k mírnému zvýšení dostupnosti.
Mezi lety 2008 a 2010, došlo k výraznému zvýšení dostupnosti, až o 77%.
V roce 2011 došlo k poklesu dostupnosti o 5%, oproti roku 2010.
Dopravní dostupnost [%] |  | 
rok | cesta tam | tam a zpět
2007 | 0,47 | 0,57
2008 | 0,51 (+) | 0,62 (-)
2009 | 0,84 (+) | 0,38 (+)
2010 | 0,74 (-) | 0,35 (+)
2011 | 0,79 (+) | 0,37 (-)

## Slide 26: literatura
české tituly:
Dostupnost zaměstnavatelů v okrese Bruntál (Horák, Horáková, Peňáz, 2004)
Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady(Kraft, Vančura, 2009)
Význam dopravní obslužnosti v rozvoji venkovských oblastí (Marada, Květoň, 2006)
Dopravní hierarchie středisek v Česku: Vztah k organizaci osídlení (Marada, 2003)
Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům (Šeděnková,2004)
zahraniční tituly:
Modelling spatial accessibility to public transport stops in Ljubljana (Modelování prostorové dostupnosti k veřejné dopravě zastávek v Lublani) (Kozina, 2010)
GIS and Transportation: Status and Challenges
(GIS a doprava: statusy a výzvy) (Goodchild, 2000)

## Slide 27
Děkuji za pozornost